## Slide 1: 車車間通信を用いた衝突回避実験
第3回：PID制御器の設計とゲイン調整

## Slide 2: 1. PID制御関数の作成
calculate_pid_pwm の設計
  目標速度と実測速度の偏差から、モータへのPWMを決定する
e(t) = v_target − v(t)
u(t) = K_P e(t) + K_I∫e(t)dt + K_D de(t)/dt
各項の役割
K_P
現在の偏差に応じて制御
K_I
定常偏差を補正
K_D
急激な変化を抑制
実装箇所
src/vehicle/
controller.cpp
calculate_pid_pwm()
PWM指令
モータ・車両速度

## Slide 3: 2. モニタによる実験
exp2_monitor.py を使用
1. モニタを起動
2. COMPORT → Connect
3. 車両の電源ON・コースへ設置
4. Target Speedを設定 → SET SPEED
5. KP・KI・KDを設定 → SET GAIN
6. START → 走行・計測
7. FINISH → 計測終了
8. log のデータを確認
ゲイン設定
走行・計測
ログ確認
ゲイン変更
再計測
実車両の速度応答を確認し、目標速度に十分追従するPIDゲインを決定する。
!

## Slide 4: 3. ゲイン調整・レポート
ゲイン調整の目安
車両の状態 | 調整の考え方
応答が遅い | K_P を大きくする
定常偏差が残る | K_I を調整する
オーバーシュート・振動が大きい | K_P，K_I を見直し，K_D を調整する
ノイズが大きい | K_D の影響を確認する
※実際の車両の応答をログで確認しながら調整する。
レポートに載せるもの
①
速度応答グラフ
目標速度・実測速度・時間
②
最終的なPIDゲイン
K_P, K_I, K_D
考察
・ゲインをどのように変更したか
・ゲイン変更によって速度応答がどう変化したか
・最終的なゲインで目標速度にどの程度追従できたか
・オーバーシュート，振動，定常偏差の有無