## Slide 1: 車車間通信を用いた衝突回避実験
第２回：無線通信プロトコルの基礎

## Slide 2: ESP-NOWとは
Espressif社が開発した無線通信プロトコル
  Wi-Fiの物理層・MAC層を利用する
  APやルータを介さず，端末間で直接通信する
Wi-Fiの電波を利用するが，IPアドレスやTCP・UDPを使った一般的なネットワーク通信とは異なる

## Slide 3: ESP-NOWの特徴
Wi-Fiを利用した端末間通信
AP・ルータ不要
MACアドレスを用いて通信相手を指定
送信データはバイト列
送受信時にコールバック関数を利用
  受信時には，データを受け取ったタイミングであらかじめ登録したコールバック関数が呼び出される

## Slide 4: ESP-NOWの特徴
Wi-Fiとの違い
  通常のWi-Fi通信
    AP・ルータを介して通信
    IPアドレスを利用
    TCP / UDP などを利用
    ネットワーク通信
  ESP-NOW
    端末間で直接通信
    MACアドレスを利用
    MAC層の仕組みを利用
    低レイヤの通信

## Slide 5: ESP-NOWの特徴
OSI参照モデルとESP-NOW
  7. アプリケーション層
  6. プレゼンテーション層
  5. セッション層
  4. トランスポート層
  3. ネットワーク層
  2. データリンク層 ← ESP-NOW（MAC層を利用）
  1. 物理層 ← Wi-Fiを利用
    IP / TCP / UDP は使用しない

## Slide 6: ESP-NOWの特徴
ESP-NOW通信の基本構成
  ESP32 A と ESP32 B の間でデータを直接送受信する
  MACアドレスで通信相手を指定する
  通信相手を Peer として登録
    Peer の MAC アドレスを指定する
    登録した Peer とデータを送受信する

## Slide 7: ESP-NOWの特徴
Peer
  ESP-NOWで通信する相手
    Peer情報としてMACアドレスなどを登録する
    登録したPeerに対してデータを送信する
  送信時にどの端末へデータを送るかを，登録したPeer情報をもとに指定する

## Slide 8: ESP-NOWの特徴
送信データ
  データはバイト列として送信
    uint8_t の配列として扱う
    送信できるデータサイズは250Bが上限
  整数や構造体を送信する場合も，最終的にはバイト列として扱う

## Slide 9: ESP-NOWの特徴
受信コールバック関数
  データ受信時に自動的に呼び出される
    受信データはバイト列（uint8_t）
    コールバック関数内で受信処理を行う
      void OnDataRecv(
      const uint8_t *mac,
      const uint8_t *data,
      int len
      )

## Slide 10: ESP-NOWの特徴
ESP-NOWの処理の流れ
  Wi-Fi設定
  ESP-NOW初期化
  Peer登録
  コールバック登録
  データ送受信

## Slide 11: ESP-NOWの全体像
ESP-NOWの全体像
  Wi-Fi設定 WiFi.mode()
  ESP-NOW初期化 esp_now_init()
  Peer登録 esp_now_add_peer()
  受信コールバック登録 esp_now_register_recv_cb()
  データ送受信
この一連の流れを理解しておくと，基本コードを読む際に目的が追いやすくなる

## Slide 12: 今回使用する関数
今回使用する関数
  WiFi.mode()
    Wi-Fiモードを設定する
  esp_now_init()
    ESP-NOWを初期化する
  esp_now_peer_info_t
    Peer情報を保持する
  esp_now_add_peer()
    Peerを登録する
  esp_now_register_recv_cb()
    受信コールバックを登録する

## Slide 13: まとめ
まとめ
  ESP-NOWはWi-Fiを利用した低レイヤの端末間通信
  通信相手はPeerとしてMACアドレスを登録
  データはバイト列として送受信
  受信時はコールバック関数で処理
  主な処理：初期化 → Peer登録 → コールバック登録 → 通信