## Slide 1: 車車間通信を用いた衝突回避実験
第四回：衝突回避実験・レポート注意事項

## Slide 2: 1. config.hppの設定
パラメータを設定する
  DIST_TO_INTERSECTION_ENTRY_MM
    交差点進入位置までの距離 [mm]
  DIST_TO_INTERSECTION_EXIT_MM
    交差点退出位置までの距離 [mm]
  SPEED_THRESHOLD_CM_S
    到着時間を計算する際の速度閾値 [cm/s]
  PID_KP_DEFAULT / PID_KI_DEFAULT / PID_KD_DEFAULT
    前回の「車両走行実験」で決定した値を設定する
  TIME_MARGIN_US
    交差点での衝突回避判定に用いる時間的な余裕 [μs]

## Slide 3: 2. 実験の流れ
実験の流れ
  コース・パラメータ設定
  Connect（シリアル通信を開始）
  collision_flag = ON に設定
  START（計測を開始）
  2台の車両を走行
  衝突を確認
  FINISH（計測を終了）→ ログ確認
  collision_flag = OFF に設定
  START（計測を開始）
  2台の車両を走行
  衝突回避を確認
  FINISH（計測を終了）→ ログ確認 → Disconnect

## Slide 4: 2.実験の流れ
実験で確認すること
  2台の車両が交差点へ進入する
  車両同士が衝突する場合／回避する場合の挙動を確認する
  設定した条件で適切に回避できているかを確認する
  車両間のネゴシエーション（交渉）の評価を行う

## Slide 5: 3. レポート作成にあたっての注意事項
実験機器・試料について
  ESP32の製造番号には MACアドレス を用いる
  MACアドレスは env:get_mac_address を実行し，ESP32をモニタ等に接続することで取得できる

## Slide 6: 4.レポート作成にあたっての注意事項
第一実験
  付録
    穴埋めを行ったプログラムをすべて付録に示す
  本文
    Peer登録前の通信結果
    Peer登録後の通信結果
    Peer登録前後の結果から，通信できたか否かを示す
    必要に応じて，通信時のシリアルモニタ等の画面・ログを掲載する

## Slide 7: 4.レポート作成にあたっての注意事項
第二実験
  付録
    作成した calculate_pid_pwm 関数（関数のみでよい）
  本文
    設計したPIDゲイン（Kp, Ki, Kd）
    車両の速度情報のグラフ（速度プロファイル，目標速度と実速度の比較）
    立ち上がり・収束・オーバーシュート等の応答についての評価
    PID制御による速度追従性についての評価

## Slide 8: 4.レポート作成にあたっての注意事項
第三実験
  本文
    結果1：衝突制御
      速度プロファイル
      交差点占有区間のタイムライン
      ネゴシエーション結果
    結果2：衝突回避制御
      速度プロファイル
      交差点占有区間のタイムライン
      ネゴシエーション結果
    → いずれもグラフを掲載し，それぞれについて評価する

## Slide 9: 4.レポート作成にあたっての注意事項
考察について
  考察1・考察2について，あわせて1ページ以上の考察を記述する
  考察3は任意とする