## Slide 1: 車車間通信を用いた衝突回避実験
第1回：実験概要の説明・実行環境の構築

## Slide 2: 1. 実験概要
車車間通信を用いた衝突回避実験
  2台の車両が無線通信を行いながら走行する
  お互いの走行情報を利用して速度を調整する
  交差点での衝突を回避する制御を実験する
車両A
車両B
車車間通信
衝突回避制御
安全に
交差点を通過
車両同士が直接情報を交換し、走行タイミングを調整することで衝突を回避する。
!

## Slide 3: 2. V2IからV2Vへ
背景
  自動運転では、交差点や合流部での衝突回避が重要
  車両の位置や速度などの情報を利用して衝突を回避する方法が研究されている
V2I（Vehicle to Infrastructure）
・インフラ側のセンサで車両を検知
・基地局などを経由して車両へ情報を送信
・センサ・基地局などの設備が必要
・設置・維持コストが課題
V2V（Vehicle to Vehicle）
・車両同士が直接情報を交換
・外部のセンサや基地局を必要としない
・本実験ではV2V通信を利用する
V2I
車両A
インフラ/基地局
車両B
V2V
車両A
車両B
直接通信

## Slide 4: 3. 実験システム
  車両ごとにマイコンを搭載する
  車両同士はESP-NOWで無線通信する
  各車両の速度を制御し、衝突回避を行う
車両A
車両B
ESP32
ESP32
速度制御
(PID)
速度制御
(PID)
モータ
モータ
ESP-NOW
衝突回避
ESP32：車両の制御・通信を担当 | ESP-NOW：車両間の無線通信
PID制御：車両の速度を目標値に制御 | 衝突回避制御：車両間の情報で走行タイミングを調整

## Slide 5: 4. 車両間通信：ESP-NOW
ESP-NOWとは
  ESP32などのデバイス間で利用できる無線通信方式
  Wi-Fiのようにアクセスポイントを介さず、デバイス同士で通信できる
  本実験では車両同士の情報交換に利用する
本実験で利用する情報
  車両の走行状態
  交差点までの到達予測時間
  衝突回避制御に必要な情報
ESP-NOW
ESP32 A
ESP32 B
車両A
車両B
この回での扱い
・今回はESP-NOWの概要と利用目的を理解する
・詳細な通信方法・プログラムは第2回で扱う
ESP-NOWを使って、車両同士が衝突回避に必要な情報を直接交換する。
!

## Slide 6: 5. PID制御による車両の速度制御
  車両を狙った速度で走行させるためにPID制御を利用する
  PIDゲインを調整し、安定した速度制御を実現する
目標
速度
PID
Controller
モータ
車両
実速度
フィードバック
実験で行うこと
1. PIDによる速度制御を実装する
2. 実際に車両を走行させる
3. PIDゲインを調整する
4. 目標速度に対する追従性を確認する
発展課題：時間に余裕があればモータを変更し、車両特性・制御性能の違いを評価する
補足：PID制御の基本理論は他の実験で扱っているため、ここでは詳しい理論説明は行わない。今回は「PIDを実際の車両制御へ適用する」ことを重視する。

## Slide 7: 6. 衝突回避制御
基本アイデア
  2台の車両が交差点へ向かって走行する
  各車両が「交差点へ到達するまでの残り時間」を計算する
  その情報をESP-NOWで相手車両へ送信する
  お互いの到達タイミングを比較し、必要に応じて速度を調整する
交差点
車両A
車両B
到達予測時間を計算
ESP-NOWで共有
到達タイミングを比較
速度を調整
衝突を回避
ポイント：重要なのは「車両の位置」だけでなく「いつ交差点へ到達するか」
到達予測時間を共有し、進入タイミングを調整することで衝突を回避する。
!

## Slide 8: 7. 実行環境の構築
作業の流れ
1. 配布USBメモリを準備
2. 「2026_higlab_設計製作_配布用」をコピー
3. README.mdを確認
4. 必要な拡張機能をインストール
5. 環境構築コマンドを実行
6. マイコンへ env:test を書き込む
7. monitor/exp0_monitor.py を実行
8. シリアル通信を確認
準備するもの
・配布USBメモリ
・2026_higlab_設計製作_配布用
・マイコン
・PC
最初に確認すること
・プロジェクトフォルダをPCへコピーする
・README.mdの手順に従って環境を構築する
・必要な拡張機能・ソフトウェアをインストールする
動作確認
・env:test をマイコンへアップロード
・monitor/exp0_monitor.py を実行
・PCとマイコン間のシリアル通信ができることを確認
実験用プログラムをマイコンへ書き込み、PCとのシリアル通信ができる状態にする。
!